Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І. Технически параметри на капак за ревизионна шахта за нуждите на Община Велико Търново.

- Капак за ревизионна шахта с възможност за вграждане на настилката

- Рамка и капак от ултрастийл поцинкована стомана или еквивалент

- Сертифицирани съгласно БДС EN 124 или еквивалент

- С четири заключващи болта за предотвратяване на вандализъм

- Строителна височина на капака 110 mm

- С две гумени уплътнения за постигане на водоплътност и предотвратяване на миризми

- С комплект ключове за лесно отваряне

- С интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма здравина

- Габаритни размери 1110 x 1110 mm

- Светли размери на шахтата 1000 x 1000 mm

ІІ. Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта”

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най – изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място участникът получил най - много точки;

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след осредняването.

МЕТОДИКА   ЗА   ИКОНОМИЧЕСКИ   НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най – изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най – много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

К = Ц х 60 % + С х 20 % + Г х 20 %, където:

Ц – Ценови критерий – Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най–малък бюджетен разход. На оценка подлежи предложената цена за изпълнение на поръчката, съгласно Образец № 3 „Ценово предложение”. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-ниска цена (за доставката). Офертата на участника с най - ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула:

Ц = Ц min / Ц n х 100, където Ц min-е най- ниската предложена цена за изпълнение на поръчката (доставката), а Цn – е цената за изпълнение на поръчката (доставката), предложено от n-тия участник.

С - Срок за доставка (в календарни дни) след възлагане - най – краткия предложен срок за доставка в календарни дни се оценява със 100 т. Предложението, което в най-голяма степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (най – краткия предложен срок за доставка) и съответства на поставените изисквания за изпълнение получава 100 т., а всяко следващо се оценява по следната формула:

С = С min /С n х 100, където С min - е най-краткия предложен срок за доставка, а Сn е  предложения срок за доставка от n-тия участник.

Г – Предлаган гаранционен срок на доставяните капаци /в месеци/ – участникът, който е предложил да достави капаци с най-дълъг гаранционен срок от производителя, получава най-много точки – 100 т., а всяко следващо се определя по следната формула:

Г= Гn / Гmax х 100, където Г max - е най-дългия предложен гаранционен срок, а Гn е предложения гаранционен срок от n-тия участник.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).

Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.

Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако  поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.