Приложение №1

Т Е Х Н И Ч Е С К А      С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

за обществена поръчка, чрез публична покана: „Изграждане на три нови навеса тип „А“  за нуждите на   Общински приют за безстопанствени кучета, местност  "Голямата Страна", село Шемшево, Община Велико Търново“

Видовете дейности предвидени за изпълнението на обществената поръчка са следните:

За 1 /един/ брой навес Тип „А“:

| Н А И М Е Н О В А Н И Е | М-ка | К-во |
| --- | --- | --- |
| Изкоп за основи и подравняване с багер в земни почви на транспорт | м3 | 111,5 |
| Ръчен изкоп за докопаване на основи | м3 | 12,8 |
| Транспорт на 0,5 км и разриване на излишни земни маси | м3 | 124,3 |
| Кофраж ивични основи | м2 | 16,6 |
| Полагане на бетон за основи В20 | м3 | 15,3 |
| Армировка за ивични основи | кг | 489 |
| Насип от трошен камък | м3 | 6,9 |
| Армирана подова настилка с дебелина 10 см В20 | м2 | 60,1 |
| Изработка и монтаж вень метална конструкция | кг | 1882 |
| Доставка и монтаж LT40 - покрив и стени | м2 | 138 |
| Изработка и монтаж метална ограда с височина 2,20 (каре 50/100 Ф 4 мм) | м | 47 |
| Изработване и монтаж на вратички в метална ограда 90/200 | бр. | 9 |
| Изработка и доставка на дървени кучешки колиби | бр. | 18 |

Изпълнителят е  длъжен да извършва за своя сметка през цялото време за строителство следните дейности и разходи:

- Обезопасяване на строителната площадка;

- Изграждане на временно ел. захранване със съответните подтабла и изграждане на временно осветление на площадката;

- Поддържане на охрана на обекта;

- Поддържане и заплащане на временното захранване с ел.енергия и вода;

- Временни санитарни помещения и почистване;

- Сметосъбиране и сметоизвозване до депо за отпадъци.(при необходимост)

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнителят е длъжен стриктно да следи и контролира всички дейности на обекта и най-вече тези, отнасящи се до качественото изпълнението на поръчката.

Изпълнението на работите следва да се придружава от необходимите актове, протоколи и други строителни книжа посочени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към Закона за устройство на територията.

Участниците трябва да спазват всички технологични изисквания за извършване на строително- монтажните  работи, посочени в техническия проект, както и стриктно да спазват нормативните изисквания и нормативите за безопасни условия на труд в строителството.

Участникът се задължава при изпълнението на дейностите на обекта да спазва изискванията на настоящето задание, техническия проект, действащите в страната технически норми и стандарти или еквивалентни, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и др. Участникът следва да посочи и да се обвърже с гаранции по отношение на използваните материали и извършените от него работи.

Отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от авторския, строителния и инвеститорския контрол на обекта или държавни органи е за сметка на изпълнителя.

Качеството на материалите за строителния процес - Качеството на извършените строителните и ремонтни работи трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни актове на Република България.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

- Европейски  технически  одобрения  (със  или  без   ръководство),   когато  не съществуват технически спецификации.

При условие, че не са налице публикувани стандарти се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

При изпълнение на дейностите по поръчката, съответния изпълнител следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти.

Извършването на визуална проверка и на проверката на документите по доставките, както и други, свързани с това дейности е ангажимент на изпълнителя. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта.

Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно.

Качеството на влаганите материали изпълнителят доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.).

Kачеството на изпълнението на отделните видове работи - Изпълнителят следва да приложи решения за осигуряване на качеството на изпълнение на отделните видове работи, съгласно действащата нормативна уредба, уреждаща изпълнението на строителния процес и осъществяването на ремонтните дейности.

При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове, но не само :

- Закон за устройство на територията;

- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

- Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

- Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 1-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

- Закон за здравето;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за защита от шума в околната среда;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Съгласно  Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Строителните    работи    ще    се    извършват    при    стриктно    спазване    на законодателството, касаещо здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд).

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение изпълнението на следните изисквания и задължения на Изпълнителя:

Задължително на обекта да има аптечка с медикаменти и превързочни средства в срок на годност.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства-работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага-предпазни очила.

Изпълнението на строителните  работи трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като, но не само:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи;

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.);

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредбите за изменение и допълнение към същата;

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

На обекта ще бъде упражняван инвеститорски контрол, който ще следи за:

- Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на СМР на обекта.

- Изпълнение   на   строителните и монтажните работи   на   обекта, съобразно техническия  проект и количествено-стойностната сметка.

- Качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност.

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти, вследствие на СМР на обекта.

- Правилно изпълнение на обекта.

- Годност на обекта за въвеждане в експлоатация.

- Спазване на строителния график

- Контрол по актуването на действително изпълнените количества от видовете работи.

- Контрол по съставянето на документацията за плащанията.

- Други задължителни и необходими дейности, вменени съгласно законови и подзаконови нормативни актове.

НАЧИН НА ИЗМЕРВАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО
ИЗПЪЛНЕНИ СМР.

От Възложителя се одобряват само работи завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията, размерите указани на чертежите и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и стандартите. Работите които се покриват или се вграждат в следващи операции (насипи, армировка и др.) подлежат на одобрение. В такива случаи изпълнителят следва да поиска одобрение преди да закрие така изпълнените работи. Само изцяло завършената и одобрена работа може да се актува за плащане.

Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи -предмет на договора ще се удостоверява с протокол за установяване на действително извършени работи /Акт обр. 19/, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в договора правоспособни лица. Всеки протокол се придружава с необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

критерий за оценка

- Най ниска цена;

Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.

Участвали в изготвянето:

Инж.Динко Кечев

Директор Дирекция СУТ

Зорница Кънчева

Началник отдел ОС

Александър Колев

Младши експерт отдел ОП